УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Пионерского  сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

от 29.11. 2013 № 78

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПИОНЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА

2014 - 2020 ГОДЫ"

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

| Наименование Программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| Обоснование необходимости разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Заказчик Программы | Администрация Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| Разработчик Программы | Администрация Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| Основные цели и задачи Программы | цели Программы: - развитие сетей коммунальной инфраструктуры; - обеспечение комфортных и благоприятных условий проживания населения; - обеспечение доступности для населения систем коммунальной инфраструктуры; - уменьшение затрат на предоставление коммунальных услуг. Задачи Программы: - ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; |
| Сроки реализации Программы | 2014-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | всего по Программе - рублей, в т.ч.: - бюджет сельского поселения - ______ руб.; из них: на ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - _______ руб.; на теплоснабжение - ______ руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - обеспечение необходимым водоснабжением, водоотведением и очистки сточных вод; - уменьшение процента износа инженерных сетей в год: водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 6,5% |
| Орган, ответственный за реализацию Программы | Администрация Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |

## 1. Обоснование необходимости разработки и принятия Программы

По состоянию на 01.01.2013 население муниципального образования Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области составляет 1,157 тыс. человек, общая площадь жилищного фонда составляет 30,2 тыс. кв. м, в том числе муниципальный жилищный фонд – 1,0 тыс. кв. м.

Одним из приоритетов жилищной политики в муниципальном образовании Пионерского сельском поселении Смоленского района Смоленской области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство сельского поселения представляет собой важную отрасль территориальной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

Производственная структура ЖКХ включает в себя теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод.

На балансе Пионерского  сельского поселения имеется: 1 котельная,  12,668 км водопроводных сетей, канализационных сетей  - 2,035км

Анализ существующего положения в ЖКХ показал, что, несмотря на принимаемые меры по восстановлению и реконструкции предельно изношенных сетей и сооружений ситуация остается сложной.

Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод в Пионерском сельском поселении:

9 артезианских скважин,  9 водонапорных башен,  14,703 км водопроводных сетей, канализационных сетей, __ канализационных насосных станций, ___ очистных сооружений. Износ водопроводных сетей и водопроводных сооружений превышает 60 процентов. Износ канализационных сетей и сооружений превышает ___ процентов. В Пионерском сельском поселении неучтенные потери воды составляют свыше 60 процентов от забранной из источников воды, при нормативе 15 процентов.

В настоящее время в целом деятельность организаций ЖКХ характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, которая связана с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций ЖКХ в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

## 2. Цель и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы,

сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является создание экономических и социальных условий динамичного развития Пионерского сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых организациями коммунального комплекса, расположенными на территории муниципального образования Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

Для достижения установленной цели Программа предусматривает выполнение следующих задач:

развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

### Технические характеристики объектов коммунальной

инфраструктуры муниципального образования Пионерского сельского поселения муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

Таблица 1

| N п/п | Наименование основных фондов | Ед. изм. | Всего по сельскому поселению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |  |  |
| 1.1. | Протяженность водопроводных сетей | км | 12,668 |
| 1.1.1. | В т.ч. требуют замены | км | 6,3 |
| 1.2. | Износ водопроводных сетей | % | 80 |
| 1.3. | Подано воды в сеть | тыс. куб. м. год |  |
| 1.4. | Отпущено воды всем потребителям | тыс. куб. м год |  |
| 1.5. | В т.ч. населению | тыс. куб. м год |  |
| 1.6. | Потери питьевой воды | тыс. куб. м год |  |
| 1.7. | Процент утечек от поданной в сеть воды | % |  |
| 2. | Теплоснабжение |  |  |
| 2.1. | Количество котельных, всего | 1 ед. | 1 |
| 2.2. | Суммарная установленная мощность котельных | Гкал/ч |  |
| 2.3. | Котельные, работающие на угле | ед. | - |
| 2.4. | Количество установленных котлов | ед. |  |
| 2.5. | Протяженность тепловых сетей, всего | км |  |
| 2.6. | В том числе нуждаются в замене | км |  |
| 2.7. | Процент износа тепловых сетей | % |  |
| 3. | Канализационные сети | км | 2,035 |
| 4. | ГВС | км |  |

### 2.1. Водоснабжение

Основным источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых и производственных нужд сельского поселения являются ___ водозабора:

- артезианская скважина N 1 д.Русилово, глубиной 135 погонных метров, производительность - 10 м3 в час, год ввода – 1969;

водовод, протяженность _____км, _________ труба d - ___ мм, год ввода – 19___;

башня водонапорная, _____ сооружение высотой ___ погонных метра с баком, производительность ______ м3, год ввода – 19____.

- артезианская скважина N 2 д.Русилово, глубиной 111 погонных метров, производительность - 10 м3 в час, год ввода – 1973;

водопроводная сеть, протяженность ___ км, _______ труба d - ____ мм, год ввода - _____;

башня водонапорная, _____ сооружение высотой ___ погонных метра с баком, производительность ______ м3, год ввода – 19____.

- артезианская скважина д.Лахтеево, глубиной 110 погонных метров, производительность - ___ м3 в час, год ввода – 1973;

водопроводная сеть, протяженность 1,784км, пластмассовая  труба d – 50мм, год ввода -1970;

башня водонапорная, _ сооружение высотой 10,84 погонных метра с баком,  объем бака -25 куб.м., производительность ______ м3, год ввода – 1969.

- артезианская скважина д. Шихово, глубиной 110 погонных метров, производительность - ___ м3 в час, год ввода – 1966;

водопроводная сеть, протяженность 1,344км, полиэтиленовая   труба d – 150мм, год ввода -1967;

башня водонапорная, _____ сооружение высотой 10,84 погонных метра с баком,  объем бака -25 куб.м., производительность ______ м3, год ввода – 1966.

- артезианская скважина д. Юрчаги, глубиной 101 погонных метров, производительность - ___ м3 в час, год ввода – 1971;

водопроводная сеть, протяженность 0,823км, полиэтиленовая   труба d – 150мм, год ввода -1971;

башня водонапорная, _____ сооружение высотой 10,84 погонных метра с баком,  объем бака -25 куб.м., производительность ______ м3, год ввода – 1971.

- артезианская скважина д. Санники, ул.Заречная, глубиной 90 погонных метров, производительность -13,33 м3 в час, год ввода – 1978;

водопроводная сеть, протяженность 1,131км, пластмассовая    труба d – 50мм, год ввода -1984;

башня водонапорная, _____ сооружение высотой 10,6 погонных метра с баком,  объем бака -25 куб.м., производительность ______ м3, год ввода – 1978.

- артезианская скважина д. Санники, ул.Центральная, глубиной 96 погонных метров, производительность -13,33 м3 в час, год ввода – 1993;

водопроводная сеть, протяженность 2,486км, пластмассовая    труба d – 40мм, d-150 мм,  год ввода -1970;

башня водонапорная, _____ сооружение высотой 11,4 погонных метра с баком,  объем бака -25 куб.м., производительность ______ м3, год ввода – 1993.

- артезианская скважина д. Упокой, глубиной 92,5 погонных метров, производительность -_____ м3 в час, год ввода – 1955;

водопроводная сеть, протяженность 0,860км, ______    труба d – 50мм и 100 мм, год ввода -1965;

башня водонапорная, _____ сооружение высотой 13,81 погонных метра с баком,  объем бака -25 куб.м., производительность ______ м3, год ввода – 1955.

- артезианская скважина д. Яново, глубиной 82,0 погонных метров, производительность -_____ м3 в час, год ввода – 1970;

водопроводная сеть, протяженность 1,605км, а/ц, метал.    труба d – 50мм , год ввода -1970;

башня водонапорная, _____ сооружение высотой 10,84 погонных метра с баком,  объем бака -25 куб.м., производительность ______ м3, год ввода – 1970.

#### Таблица 2

| Инженерный объект | Трубы на сетях |
| --- | --- |
|  | диаметр | протяженность, км | износ, км |
| Водопроводные сети |  |  |  |
| Д.Русилово | до 50 | 2635 |  |
| Д.Санники ул.Заречная | до 50 | 1131 |  |
| Д.Санники ул.Центральная | до 50 | 2486 |  |
| Д.Упокой | до 50 | 860 |  |
| Д.Шихово | до 50 | 1344 |  |
| Д.Юрчаги | до 50 | 823 |  |
| Д.Яново | до 50 | 1605 |  |
| Д.Лахтеево | до 50 | 1784 |  |

На водопроводных сетях установлен __ пожарный гидрант и __ уличная водоразборная колонка. Водоразборные колонки установлены при строительстве централизованных сетей. Частые поломки колонок приводят к прекращению водоснабжения населения и непроизводительным потерям в сети.

Капитальный ремонт пожарных гидрантов не производился более ___ лет из-за отсутствия финансирования. Обследование пожарных гидрантов показало, что из-за большого износа и отсутствия ремонтной базы (устаревшая модель) проведение капитального ремонта неэффективно по финансовым затратам, необходима их полная замена на современные модели.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг в сельском поселении возможно только программно-целевым методом.

Основными целями Программы являются:

- развитие сетей коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение комфортных и благоприятных условий проживания населения;

- обеспечение доступности населения к системам коммунальной инфраструктуры;

- уменьшение затрат на предоставление коммунальных услуг.

Основными задачами Программы являются:

- ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

.

Срок выполнения Программы: 2014-2020 год. Программа является долгосрочной и подлежит корректировки по мере необходимости.

## 3. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется Администрацией Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

Программные мероприятия реализуются в следующей последовательности:

- утверждение финансирования Программы Советом депутатов Пионерского  сельского поселения Смоленского района Смоленской области на очередной финансовый год;

- заключение договоров на выполнение работ;

- осуществление контроля и приемки выполненных работ;

- финансирование выполненных работ.

Исполнитель работ по реализации Программы определяется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" путем проведения торгов.

## 4. Организация управления Программой и контроль за ходом

выполнения Программы

Контроль за ходом реализации Программы и достижение конечного результата осуществляется Советом депутатов сельского поселения (Администрацией Пионерского сельского поселения).

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Пионерского сельского поселения, которое несет ответственность за целевое и эффективное расходование денежных средств.

Реализация, предусмотренных Программой мероприятий, осуществляется на основе заключаемых между заказчиком, в лице Администрации Пионерского сельского поселения и исполнителем, определенным в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

## 5. Социально-экономические результаты от реализации

программных мероприятий

Выполнение мероприятий Программы позволит получить следующие результаты в год:

1. Уменьшить процент износа сетей водоснабжения на 2,5%.

## Приложение 1

к Программе

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2014-2020 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий (количественные показатели) | Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Орган, ответственный за исполнение мероприятий Программы | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2014 | 2015 | 2016 |
| Цель 1. Развитие сетей коммунальной инфраструктуры за счет капитального ремонта сетей |
| Задача 1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения |
| 1.1. | Ремонт водопроводной сети ___________ | 2014 |  | Снижение процента износа сетей водоснабжения на 5% | Администрация Пионерского сельского поселения |  | 100,0 | 100.0 | 100.0 |

## Приложение 2

к Программе

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2014-2020 годы»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПИОНЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"

НА 2014 ГОД

| N п/п | Наименование мероприятия | Код экон. классиф. | Расходы по Программе, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | привлеченные средства, средства предприятий | итого |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Цель 1. Развитие сетей коммунальной инфраструктуры за счет капитального ремонта и строительства новых сетей |
| Задача 1. Ремонт водоснабжения |
| 1. | Ремонт водопроводной сети _______ | 310 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |
|  | Итого: |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |